CQJTG D13-2023

重 庆 市 交 通 行 业 推 荐 性 标 准

高速公路隧道洞口路段交通安全设计指南Guide for Traffic Safety Design of Tunnel Portal Sections on The Expressway

2023-08-04发布                           2023-09-01实施

重庆市交通局  发布

前 言

根据重庆市交通局下达的《高速公路隧道洞口路段交通安全设计研究、示范及指南》计划，由重庆高速公路集团有限公司、招商局重庆交通科研设计院有限公司、中铁长江交通设计集团有限公司承担《高速公路隧道洞口路段交通安全设计指南》（以下简称“本指南”）制订工作。

随着我国及重庆市高速公路建设里程的不断增加，隧道数量及里程不断增长，对安全运营管理要求日益提高。为提高高速公路隧道洞口路段交通安全营运水平，完善高速公路隧道洞口路段交通安全设计标准、统一设计原则和指导思想，有必要开展高速公路隧道洞口路段交通安全设计指南的制订工作。

本指南编制遵照现行国家标准和行业标准，针对重庆市高速公路隧道洞口特点，积极吸纳应用国内外成熟的研究成果、技术手段及工程经验，对标准中未涉及的或未细化、量化的内容，做出明确规定。

本规范由7章构成，分别是总则、术语、总体设计、隧道洞口路段线形、路基路面、隧道洞口与洞门、交通工程与附属设施。

请各有关单位在执行过程中，将发现的问题和意见，函告本指南日常管理组，联系人：周广振（地址：重庆市南岸区学府大道33号，招商局重庆交通科研设计院有限公司，邮政编码：400067，电话：023-62653261，传真：023-62653078，电子邮箱：zhouguangzhen@cmhk.com），以便修订时研用。

主编单位：

重庆高速公路集团有限公司

招商局重庆交通科研设计院有限公司

中铁长江交通设计集团有限公司

主    编：李海鹰、周广振

编制人员：胡旭辉 韩直 王文广 安文娟 杨桥培 陶家全 徐晨晓 徐进 龚静  王少飞 邵光强 岳通 冯畅 施柯磊 楚嘉文 高翔 马璐 陈晓利 刘馥齐 李远哲

审查人员：林志 邵东 唐宏伟 童韬 牟龙云 姜波 王虎

目 录

1 总则	1

2 术语	2

3 总体设计	5

3.1 一般规定	5

3.2 总体设计要求	5

3.3 设计检验与安全评价	5

4 隧道洞口路段线形	7

4.1 一般规定	7

4.2 平面	7

4.3 纵断面	7

4.4 线形组合设计	8

5 路基路面	10

5.1 一般规定	10

5.2 路基	10

5.3 路面	10

5.4 隧道洞口联络道	11

6 隧道洞口与洞门	13

6.1 一般规定	13

6.2 设计原则	13

7 交通工程与附属设施	14

7.1 一般规定	14

7.2 交通安全设施	14

7.3 监控设施	19

7.4 照明设施	19

7.5 通风设施	21

7.6 消防设施	21

本指南用词说明 	22

# 1 总则

1.0.1 为提高重庆市高速公路隧道洞口路段交通安全水平，制定本指南。

1.0.2 本指南适用于重庆市新建、改扩建高速公路及运营高速公路改造。

1.0.3 隧道洞口路段交通安全设计应坚持“以人为本、预防为主、系统设计、重点突出”的原则。

1.0.4 新建、改扩建高速公路隧道洞口路段交通安全设计，应结合道路条件、地形条件、交通条件、环境条件、管理条件、经济条件等进行总体设计，公路土建设施、交通安全设施、交通机电设施和其他设施之间应相互协调、配合使用。

1.0.5 运营高速公路隧道洞口路段交通安全改造设计，应对其道路、交通、环境条件及事故情况开展调查与综合分析，对既有交通安全状况进行分析与评估，提出针对性解决措施。

1.0.6 在满足安全和使用功能的条件下，应积极推广使用可靠的新技术、新材料、新工艺、新产品。

1.0.7 高速公路隧道洞口路段交通安全设计除应符合本指南外，尚应符合国家和行业现行相关标准的规定。

2 术语

2.0.1隧道洞口路段

对交通安全有一定关联影响的隧道洞口前后路段，包括隧道入口区段和隧道出口区段。根据不同构造物组合形式，隧道洞口路段可划分为独立隧道路段、隧道群路段、桥隧组合路段、主线出入口与隧道组合路段等。

条文说明：

不同专业、不同设计速度等对隧道洞口交通安全影响范围不同。实际执行过程中可按照隧道进洞口前500m、隧道出洞口后1000m范围核查有无桥梁、互通、服务区、隧道，再根据不同专业确定影响范围。

2.0.2独立隧道路段

前后一定交通安全影响范围内无桥梁、互通、服务区、隧道等构造物的隧道路段。

条文说明：

本指南中在隧道进洞口前或出洞口一定距离范围内存在有影响隧道洞口路段行车安全的桥梁、互通、服务区、隧道时，为特殊构造物的组合形式，本指南按照隧道群路段、桥隧组合路段、主线出入口与隧道组合路段进行定义，并针对不同特点，给出了不同设计要求。除本指南中规定的隧道群路段、桥隧组合路段、主线出入口与隧道组合路段外，其余隧道统称为独立隧道路段。

2.0.3隧道群路段

相邻隧道洞口之间的距离小于15s设计速度行程长度且在平纵线形选择、通风、照明、安全、管理等设施及防灾、救援等方面必须考虑相互之间影响的两座及以上隧道的总称。

## 条文说明：

## 关于隧道群的定义，各标准、规范或研究成果均有所不同，从不同专业的角度考虑，隧道群之间的距离要求亦不相同。

## 根据《公路隧道设计细则》（JTG T D70-2010）中定义，隧道群为：隧道与隧道洞门之间的距离较近，在勘察测量、平纵设计、通风设计及照明设计等方面必须考虑相互之间影响的多座隧道的总称。其规定当两座或两座以上隧道相邻洞口之间的距离小于9s设计速度行程长度时，可按照隧道群进行设计。当隧道群内洞口间距大于5s行程长度时，应符合洞门前后平面线形一致的原则。当隧道群内洞口间距小于5s行程长度时，应分析洞口间距对照明的相互影响。当隧道群内洞口间距小于50m时，应分析洞口间距对通风的相互影响。对于高等级公路，当洞口间距小于50m时，宜设置遮光棚。

## 根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014 ）规定，洞口之间小于6s设计速度行程长度的相邻隧道，应系统考虑通风、照明、安全、管理等设施及防灾、救援等需要进行整体设计。

## 根据《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》（JTG 3370.1—2018）规定，间隔100m以内的连续隧道，宜整体考虑其平、纵线形技术指标。

## 根据《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》（JTG D70／2-2014）、《公路隧道照明设计细则》（JTG／T D70／2T-01-2014）的规定，当两座隧道间的行驶时间按设计速度计算小于15s，且通过前一座隧道的行驶时间大于30s时，后续隧道入口段亮度应进行折减。

## 根据《公路隧道通风设计细则》（JTG/T D70/2-02-2014）相关条款及条文说明，上、下游隧道洞口纵向间距小于100m时存在上、下游隧道间的污染空气串流问题，应根据污染程度综合考虑上、下游隧道的通风方式。

## 根据《公路隧道提质升级行动技术指南》（交通运输部，2019）规定，对于相邻隧道间距小于6s设计速度行程的隧道群路段，应作为整体进行交通安全设施设置。

从防灾救援的角度考虑，两隧道间距满足设置隧道洞口联络道及满足人员疏散场地要求时需要12s-15s设计速度行程，小于该间距时需做研究论证或专项设计。

结合现行各标准、规范，以及相关研究成果，本指南中按照隧道洞口交通设施设置的影响范围确定隧道区段的划分，按照两座隧道间距对通风、照明、安全等不同专业的影响，划分隧道群。

2.0.4桥隧组合路段

桥梁与隧道直接相接或桥梁通过小于3s设计速度行程长度的短路基与隧道相接的路段。

2.0.5主线出入口与隧道组合路段

隧道与前方主线出口之间的净距小于1km或主线入口与前方隧道之间的净距接近（或等于）表1的规定，对交通安全有不利影响的路段，为主线出入口与隧道组合路段。

当隧道与前方主线出口净距小于表2的规定时，为主线出口与隧道净距不足路段。

当主线入口与前方隧道之间的净距小于表1的规定时，为主线入口与隧道净距不足路段。

## 表1 主线入口与前方隧道之间的最小净距

| 主线设计速度（km/h）或运行速度（km/h） | 120 | 100 | 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小净距（m） | 125 | 100 | 80 |

## 表2 隧道与前方主线出口之间的最小净距

| 主线设计速度或运行速度（km/h） | 120 | 100 | 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小净距 | 主线单向双车道 | 500 | 400 | 300 |
|  | 主线单向3车道 | 700 | 600 | 450 |
|  | 主线单向4车道 | 1000 | 800 | 600 |

# 3 总体设计

## 3.1一般规定

## 3.1.1 隧道洞口路段交通安全总体设计应论证确定技术标准、建设方案和建设规模。

## 3.1.2 总体设计应统一协调隧道洞口路段平纵线形、横断面过渡、路基路面、洞口及洞门形式、交通安全设施、机电设施、景观绿化、不同构造物组合、管理方式、防灾救援等各专业的内外部关系，明确相关设计界面和接口，使之成为完整的系统工程，符合安全、环保、可持续发展的总体目标。

## 3.1.3 总体设计的主要内容应根据建设项目特点、条件和技术等级等有所差异、区分侧重。

## 3.2 总体设计要求

## 3.2.1 方案比选论证时，应研究独立隧道、隧道群、桥隧组合、主线出入口与隧道组合等布置方案对路线走廊带及线位布局的影响、路线总体选线及线形设计对隧道洞口路段交通安全的影响。

## 3.2.2 交通工程及附属设施应与主体工程同步设计，并应根据公路条件及隧道等级、交通运行条件、安全与运营管理需要等，确定交通组织方式和交通安全设施、监控设施、照明设施等设置的形式、位置、间距、配置规模。

## 3.3设计检验与安全评价

## 3.3.1 隧道洞口路段安全设计应运用运行速度方法，对线形设计、几何指标和线形组合分析检验，检验运行速度的协调性和一致性。

## 条文说明：

## 运行速度的协调性和一致性参照《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015）4.5.1条款进行核查评价。

## 3.3.2 隧道洞口路段安全设计应进行交通安全性评价。应根据交通安全性评价结论，对道路线形、路基路面、不同构造物组合、洞口与洞门、交通安全设施、监控设施、照明设施及管理措施进行核查完善，并应符合下列要求：

## 1 对隧道洞口位于连续长陡下坡路段或小半径曲线路段，应重点依据交通量、车型组成和运行速度变化，分析道路线形设计及一致性、核查停车视距、路基宽度或护栏防护过渡、视线诱导、预告提示等，提出完善的交通安全保障措施。

## 2 针对隧道群路段，应重点依据两隧道长度及间距、运行速度，分析道路线形设计及一致性、停车视距核查、隧道监控设施配置、隧道间光环境过渡、路基宽度或护栏防护过渡、各类设施之间的相互协调配合等，提出协调统一的交通设施设置及管理措施方案。

## 3 针对桥隧组合路段，应重点依据桥隧组合与衔接形式、横断面变化、运行速度，分析道路线形设计及一致性、路基宽度或护栏防护过渡、路面抗滑系数变化、横风、凝冰、路面排水等，提出合理的交通安全保障措施。

## 4 针对主线出入口与隧道组合路段，应重点依据主线车道数量、主线出入口与隧道间距、主线出口形式、主线出口交通量、车型构成、运行速度等，分析道路线形设计及一致性、出口预告设施的合理性与有效性、隧道出入口光环境过渡等，提出完善的交通组织与安全保障措施。

## 5 应针对隧道洞口车速管理、联动控制、应急管理与救援等进行评价，提出完善的交通组织与安全保障措施。

# 4路段线形

## 4.1 一般规定

## 4.1.1隧道路段平、纵线形指标应均衡、协调，符合行车安全和行车舒适的要求。

## 4.1.2应结合隧道接线端的构造物布设情况，进行两端接线工程的衔接设计，保证隧道内外线形顺畅、协调一致。

## 4.1.3应结合隧道洞口气象条件、环境条件、交通量及车型组成、运行速度、不同构造物组合等，综合考虑确定隧道洞口路段平纵指标。

## 条文说明：

## 不同行车条件的组合会对隧道洞口路段交通安全有较大影响。高速公路隧道洞口总体行车条件不良时，如恶劣气候（雨雾冰雪）频发、洞口环境（洞门形式、洞口植被、洞外亮度）不友好、桥隧构造物组合复杂等，应适当提高隧道洞口路段平纵指标。

## 4.2 平面

## 4.2.1 当隧道洞口位于平曲线路段时，宜采用不设超高的平曲线半径。

## 4.2.2受条件限制需采用设超高的平曲线时，其超高值不宜大于4%，且应满足设计速度下停车视距的要求。有条件时，宜满足运行速度下的停车视距要求。

条文说明：

本条中有条件是指隧道洞口地形、地质条件相对较好，采用运行速度下的停车视距不致增加较多工程建设投资。

## 4.2.3雨雾冰雪路段，隧道洞口平曲线半径宜采用较大值。

条文说明：

雨雾冰雪路段，隧道洞口平曲线半径可按照运行车速确定。

## 4.3 纵断面

## 4.3.1 隧道洞口的纵断面线形宜采用直线坡段，需设置竖曲线时，应符合表3所列视觉所需要的竖曲线半径值。有条件时，宜满足运行速度下的停车视距要求。

条文说明：

## 本条中有条件是指隧道洞口地形、地质条件相对较好，采用运行速度下的停车视距不致增加较多工程建设投资。

## 表3 隧道洞口视觉所需要的最小竖曲线半径

| 设计速度（km/h） | 竖曲线半径（m） |
| --- | --- |
|  | 凸形 | 凹形 |
| 120 | 20000 | 12000 |
| 100 | 16000 | 10000 |
| 80 | 12000 | 8000 |
| 60 | 9000 | 6000 |

## 条文说明：

## 《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）中规定有条件时宜采用大于上表规定的视觉所需要的最小竖曲线半径；《公路隧道设计细则》（JTG/T D70-2010）规定应符合上表规定的视觉所需要的最小竖曲线半径。

## 为利于行车安全，本指南条文中要求按照《公路隧道设计细则》（JTG/T D70-2010）执行。

## 4.3.2 隧道洞口不应位于凹型竖曲线的底部。

## 4.3.3 隧道洞口路段纵坡应小于3%并大于0.3%，但短于100m的隧道不受此限。

## 4.3.4 高速公路的中、短隧道，当条件受限制时，经技术经济论证、交通安全评价后，隧道洞口路段最大纵坡可适当加大，但不宜大于4 %。

## 4.4线形组合设计

## 4.4.1 洞口内外侧各3s设计速度行程长度范围的平、纵线形应一致；特殊困难地段，经技术经济比较论证后，洞口内外平曲线可采用缓和曲线，但应加强线形诱导设施。有条件时，洞口内外侧各5s设计速度行程长度范围的平、纵线形宜保持一致。

## 条文说明：

## 本条中有条件是指隧道洞口地形、地质条件相对较好，采用5s设计速度行程长度不致增加较多工程建设投资。

## 4.4.2 当隧道洞口位于连续长陡下坡的中下游路段或隧道洞口位于易起雾、结冰、积雪或横风较大的路段时，应适当减小隧道洞口路段最大纵坡，增加平曲线和竖曲线半径。

## 4.4.3 当相邻两隧道洞口间距小于9s设计速度行程长度时，可按隧道群进行设计，应符合下列规定：

## 1 隧道群应整体考虑平纵线形指标设计。

## 2 当相邻两隧道洞口间距小于5s行程长度时，两隧道间平面线形应一致；当隧道内洞口间距大于5s行程长度时，应满足两隧道洞口前后平面线形一致的要求。

## 4.4.4洞口外相接路段应设置距洞口不小于3s设计速度行程长度、且不小于50m的过渡段，保持横断面过渡的顺适。

# 5 路基路面

## 5.1 一般规定

## 5.1.1路基路面应根据高速公路功能、技术等级、交通量、气候等自然条件进行设计，保证其具有足够的强度、稳定性和耐久性。

## 5.1.2路面面层应满足隧道洞口路段安全行车的平整和抗滑要求。

## 5.1.3路基路面应加强与洞外路段的拼接设计。

## 5.2 路基

## 5.2.1隧道内外路基宽度不一致时，隧道外桥梁、路基等构造物横断面应做渐变过渡。当桥梁、路基等构造物横断面渐变过渡困难时，应采用护栏、标线、弹性警示柱等设施做渐变过渡处理。

## 条文说明：

## 根据《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）9.6.2 规定“隧道内外路基宽度不一致时，应在隧道进口外设置不小于3s设计速度行程长度的过渡段，且过渡段的最小长度不应小于50m。”实际工程设计中，当桥与隧相衔接或路与隧相衔接时，桥梁或路基基本未考虑横断面宽度过渡。

## 结合《公路交通安全设施设计细则》（JTG∕T D81-2017）6.2.7等条款，本指南作出规定，当桥梁、路基等构造物渐变过渡困难时，根据隧道内外路基宽度，可采用护栏、标线、弹性警示柱等设施，综合考虑渐变过渡方案。

## 5.2.2双向四车道高速公路上的短隧道宜与路基同宽。

## 5.2.3应加强隧道洞口路段不均匀沉降处置措施设计。

## 5.3路面

## 5.3.1路面面层应具有平整、抗车辙、抗疲劳开裂、抗低温开裂和抗水损坏等性能。

## 5.3.2 隧道洞口路段路面应具有足够的抗滑性能，洞口内外衔接路段路面设计抗滑性能应一致。

## 5.3.3新建或改扩建道路，隧道洞口路段路面横向力系数SFC60应不小于54，构造深度TDb应不小于0.55mm，路面平整度IRI应不大于2.0m/km。

## 条文说明：

## 根据相关研究，在高速公路运营过程中，隧道洞口因路面横向力系数降低或路面不平整引起的交通事故占比较大。故本指南中针对正常使用年限内隧道洞口路段路面横向力系数、构造深度、路面平整度维持值作出规定。

## 5.3.4隧道洞口路段存在路面凝冰、潮湿等情况或平曲线半径较小时，应适当提高路面横向力系数设计值。

## 条文说明：

## 为保证行车安全，路面凝冰、潮湿等情况或平曲线半径较小的隧道洞口路段，需要更高的路面横向力系数。故本指南中要求在上述路段适当提高路面横向力系数设计值，可考虑提高SFC60到60及以上，构造深度TD可提高到不小于0.8。

## 5.3.5隧道洞口路段一定范围内宜采用抗滑性能更优的彩色抗滑标线。

## 条文说明：

## 彩色抗滑标线宜优先设置在路线线形指标差或气候条件差的隧道洞口路段。隧道群路段可在进入隧道群的第一个隧道入口及驶出隧道群的最后一个隧道出口设置。

## 5.3.6隧道洞口路段路面应做好排水设计，避免路面积水。隧道洞口排水不应流向隧道内。

## 条文说明：

## 隧道洞口路段应避免设置在凹形竖曲线底部。隧道洞口出洞方向的路堑为上坡时，可在洞口外路基两侧设置反向排水边沟或采取引排措施，洞外水不应流向隧道。

## 5.4隧道洞口联络道

## 5.4.1并行双洞特长及长隧道应在洞口适当位置设置联络道，以利于特殊情况下的交通转换。

## 条文说明：

## 为保证特长及长隧道在异常工况下的应急救援或交通转换，要求在洞口适当位置设置联络道。针对山区高速公路，桥隧等构造物密集，往往设置联络道较为困难，故本条文未对联络道具体设置位置做出明确规定。实际设计中应结合平纵线形、桥隧互通构造物分布、路基段中分带开口位置等因素，合理确定联络道设置位置。

## 5.4.2 中、短隧道可结合隧道前后1km范围内路段中央分隔带开口进行交通转换。

## 5.4.3桥隧比较高且路线较长的路段，若路基段无条件设置联络道时，宜结合隧道应急抢险、防灾救援等需求，在隧道洞内或桥上设置隧道洞口联络道。

## 条文说明：

## 桥隧比较高路段，往往防灾救援需求更为强烈。为保证异常工况下高桥隧比路段的应急救援或交通转换，可结合构造物分布特点及应急救援机构设置位置等，考虑每6km-8km设置一处隧道洞口联络道。

## 5.4.4隧道洞口联络道应与隧道洞口保持一定距离，宜满足联络道使用时限制速度条件下的识别视距。

## 条文说明：

## 隧道洞口联络道作为异常工况下使用的应急通道，应首先保证其使用过程中的安全。隧道洞口位于洞内外环境、路面宽度等过渡段，满足联络道使用时限制速度条件下的识别视距是保证安全的重要因素。当无特殊要求时，联络道使用时限制速度按照40km/h考虑。

# 6 隧道洞口与洞门

## 6.1 一般规定

## 6.1.1 应根据地形地质条件、水文条件、气候条件、洞口朝向、路基宽度等因素，合理选择洞门形式。

## 6.1.2 隧道洞口与洞门形式选择，应重点考虑光环境、路基宽度渐变的影响。

## 6.2 设计原则

## 6.2.1 宜优先采用削竹式或喇叭口式洞门。条件允许时，隧道进口可采用喇叭口式减光棚，进行路基宽度及光环境过渡。

## 条文说明：

## 为更好的解决隧道洞口视觉明、暗适应，可结合隧道洞口景观及环境亮度，设置减光棚。结合路基宽度渐变要求，减光棚可采用喇叭口式，尽可能降低隧道洞口空间宽度及环境突变带来的不利影响。

## 6.2.2减光棚设置长度宜结合光过渡需求、现场实施条件等，可选择照明入口段长度、入口段1长度等不同长度。

## 6.2.3减光棚可采用钢筋混凝土结构、钢结构或其它组合结构型式。

## 6.2.4 洞门应避免过度装饰，宜简洁。装饰色彩宜采用暗色，避免采用对视觉冲击较大的警示色。

## 6.2.5 当隧道洞口天空面积百分比较大时，宜采用高大乔木对隧道洞口进行遮光、减光处理。

## 条文说明：

## 为解决隧道洞口视觉明、暗适应带来的不利影响，同时为更好的节能，当隧道洞口天空面积百分比较大时，宜采用高大乔木对隧道洞口进行遮光、减光处理。尤其是东西向隧道，当天空面积百分比大于10%时，应考虑在仰坡等位置采用高大乔木对隧道洞口进行遮光防眩处理。运营过程中应避免乔木遮挡标志或降低视距等不良影响。

# 7 交通工程与附属设施

## 7.1一般规定

## 7.1.1 隧道洞口路段应综合考虑道路条件、交通条件、环境条件、管理需求等因素，科学、合理地设置交通工程与附属设施。

## 7.1.2 隧道洞口交通设施的设置应与路段及隧道内设施统一考虑、协调一致。

## 7.1.3 两相邻隧道间距小于15s设计速度行程长度时，宜按照隧道群统一考虑交通设施的设置。

## 7.2 交通安全设施

7.2.1隧道入口区段的设计应符合下列规定：

1 长度大于500m的隧道应设置隧道信息标志，包括隧道名称、长度、请开灯行驶等信息，宜设置在隧道入口前150-250m，版面如图1所示。

图1 隧道信息标志版面

2 隧道入口前应设置限速、禁止超车标志，宜设置在隧道入口前150m处，版面如图2所示。

图2 限速、禁止超车标志

3 隧道入口前150m范围应设置禁止跨越同向车行道分界线，线宽与车行道分界线一致，宜采用振动型标线。

4 宽度窄于路基的隧道入口前100m范围的右侧硬路肩应设置导流线，宜采用振动型标线。

5 隧道入口前可根据需要设置振动型减速标线或彩色防滑标线。

6 隧道入口洞门端墙应全洞门设置立面标记，宽度应不小于50cm，宜采用V类反光膜。

7 隧道入口处护栏应做渐变处理，应充分考虑路接隧、桥接隧、桥接短路基接隧、隧道群等不同衔接方式采取相应的处理措施；隧道入口前无法设置护栏或作渐变处理时，应设置可导向防撞垫。

8 隧道入口前150m范围轮廓标宜适当加密，设置间距可取8-12m；隧道平面线形不满足3s行程长度线形一致性时，应加强视线诱导。

图3 隧道入口区段交通安全设施综合设置示例

7.2.2隧道出口区段的设计应符合下列规定：

1 隧道出口后100m处设置限速标志及解除禁止超车标志，版面如图4 所示。

图4 限速及解除禁止超车标志

2 隧道出口后100m范围应设置禁止跨越同向车行道分界线，线宽与车行道分界线一致，宜采用振动型标线。

3 隧道出口50m范围的右侧硬路肩应设置导流线，采用振动型标线。

4 隧道出口后可根据需要设置彩色防滑标线。

5 隧道出口处中央分隔带及路侧波形梁护栏应与隧道壁搭接，端部护栏板应进行斜面焊接处理。隧道出口处中央分隔带及路侧混凝土护栏起点端头应位于隧道侧壁外侧。

6 隧道出口后100m范围轮廓标宜适当加密，设置间距可取8-12m；隧道平面线形不满足3S行程长度线形一致性时，应加强视线诱导。

图5 隧道出口区段交通安全设施综合设置示例

7.2.3主线出口与隧道净距不足路段的设计应符合下列规定：

## 1 结合主线出口与隧道净距、主线及出口交通量、隧道长度等，应制定合理的交通组织。当地形特别困难，主线出口与隧道净距不能满足《公路立体交叉设计细则》（JTG/T D21-2014）最小净距要求而互通式立体交叉及其他设施必须设置时，应结合运行速度控制和隧道特殊结构设计等，提出完善的交通组织、管理和运行安全保障措施，经综合分析论证后确定设计方案。

## 2 主线出口前隧道为独立的中、短隧道时，应结合主线出口与隧道净距、隧道长度等，通过优化出口预告标志设置位置及数量、调整左侧车道下互通车辆变化换道区段等方式，提高交通运行安全。

## 3 隧道入口前350-500m处设置出口预告、隧道出口下道请提前变道标志，互通出口预告版面如图6所示，其它出口预告可参照执行。

## 图6 互通出口预告/隧道出口下道请提前变道标志

## 4 当主线出口预告标志位于隧道内时，宜采用内部照明电光标志型式，悬挂于隧道拱顶或附着于隧道紧急停车带端墙处。出口预告标志可配合地面出口预告文字。

## 条文说明：

## 当交通量较大或货车比例较高时，宜适当加强出口预告标志设置数量及级数。

## 5 主线出口减速车道渐变段起点前15s~30s设计速度行程长度处设置限速标志。

## 6 主线出口减速车道渐变段起点前10s~15s设计速度行程长度处开始设置减速标线，可延伸至出口减速车道渐变段起点处，减速标线采用纵线减速标线或彩色防滑标线。

## 7 主线及匝道路侧紧急停车带设置斜向斑马线，采用振动型标线。主线出口3-3标线可采用振动型标线。

## 8 隧道出口至互通分流区段处轮廓标适当加密，设置间距可取8-12m。匝道路侧可设置线形诱导标。

## 9 主线出口分流三角端应设置可导向防撞垫。防撞垫选取时宜在《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）表6.5.2规定的基础上提高1个防护等级。

## 10 合理的交通组织应符合下列规定：

## 1）经综合分析论证后，隧道出口前6s设计速度行程长度处至隧道出口前30s~36s设计速度行程长度处车道分界线可设置为虚实线，允许左侧车道下互通车辆向右侧车道变道。

## 2）当隧道与前方主线出口净距小于6s设计行程长度时，隧道出口至主线出口分流三角端范围内的车道分界线宜采用实线。

## 7.2.4主线入口与隧道净距不足路段的设计应符合下列规定：

## 1 主线入口匝道处应设置前方隧道预告标志，版面如图7所示。

## 图7 前方隧道预告标志

## 2 主线与入口匝道合流区段至隧道入口处应设置引道照明。

## 3 主线与匝道合流点前宜重复设置合流警告标志。

## 4 主线及匝道路侧紧急停车带设置斜向斑马线，应采用振动型标线。主线入口3-3标线宜采用振动型标线。

## 5 主线合流区段至隧道入口处轮廓标宜适当加密，设置间距可取8-12m。匝道路侧宜设置线形诱导标。

## 6 隧道入口前限速标志宜在主线与匝道合流点前适当位置及在加速车道终点后适当位置分别设置。

## 条文说明：

## 为使主线车辆在进入隧道洞口合流区段提前减速，规定在主线与匝道合流点前适当位置设置限速标志，限速方案同隧道限速方案，前置距离宜不低于一个停车视距。为避免匝道汇入主线车辆错过限速信息，故在加速车道终点后考虑增加设置限速标志。

## 7.3 监控设施

7.3.1易超速的隧道入口前方300-400m处可设置固定测速系统或卡口系统。

## 条文说明：

## 当隧道入洞口处于平直路段或处于纵坡较大的下坡路段，行驶车辆往往以较高速度驶入隧道，从而带来安全隐患。故在上述易超速的隧道入口前方可设置固定测速系统或卡口系统。

7.3.2 特长、长隧道应在隧道入口前设置可变信息标志、交通信号灯、车道指示器、火灾声光报警器、摄像机、视频事件检测器、车辆检测器、紧急电话及广播等监控设施。

7.3.3 中、短隧道应在隧道入口前设置摄像机等监控设施。结合隧道交通工程与附属设施配置等级，可选择设置交通信号灯、可变信息标志、车道指示器、火灾声光报警器、车辆检测器、紧急电话及广播等监控设施。

7.3.4隧道出口后应设置摄像机，可共用对向车道隧道入口前的摄像机。

7.3.5 交通工程与附属设施配置等级为A+的特长隧道可在隧道入口前设置车道栏杆机。

## 7.3.6 主线出口与隧道净距不足路段，隧道出口至互通分流区段应设置全程监控，具备视频事件检测功能，宜采用无盲区监控。在摄像机立杆处同址设置有线广播系统，发布交通管控信息。

7.3.7 隧道群区段监控设施的设置应符合下列规定：

1 当相邻两隧道间距小于6s设计速度行程长度时，隧道入口前可变信息标志可设置在前一隧道出口前20-50m处，采用悬挂式可变信息标志。

2 当相邻两隧道间距小于100m时，两隧道宜统筹考虑隧道监控等级划分及设施配置。

3 当相邻两隧道间距小于50m时，两隧道应统筹考虑隧道监控等级划分及设施配置。

## 7.4 照明设施

7.4.1 隧道洞口路段照明设施总体设计应符合下列规定：

1 照明设计应结合道路条件（平纵指标、构造物组合等）、洞口及洞门形式、洞外亮度、交通量、运行速度等因素综合考虑，合理确定照明各区段设置长度、亮度指标等参数。

2 应分别针对正常交通工况和异常交通工况进行设计。

3 应调查洞口朝向及洞外亮度，初步判定或现场测定洞外亮度，必要时制定洞外减光方案。

4 新建项目洞口土建完工后，宜对洞外亮度进行现场实测验核。

## 条文说明：

针对隧道群或主线入口与隧道间距不足的路段，可在隧道洞口洞门型式、景观绿化等成型后，由隧道机电施工方对洞外亮度进行现场实测验核，必要时优化设计。

7.4.2 洞外引道照明设施的设计应符合下列规定：

1 设置照明的隧道宜设置洞外引道照明。

2 车辆密度较大、视觉条件较差或公路自身条件复杂的路段应适当提高引道照明设计平均亮度，不宜低于2.0 cd/m2。

3 隧道群区段引道照明设施的设置应符合下列规定：

1）当相邻两隧道间距小于15s设计速度行程长度且两隧道均设置有照明时，两隧道间引道照明宜连续设置。

2）当相邻两隧道间距小于6s设计速度行程长度且有一个隧道未设置照明时，两隧道间引道照明应连续设置。

3）当相邻两隧道间距小于100m时，两隧道间可设置遮光棚进行光环境过渡；当两隧道间距小于50m时，两隧道间宜设置遮光棚进行光环境过渡。

## 4 隧道与主线出口净距不足路段，隧道出口至互通分流区段应设置引道照明，引道照明自隧道出口延伸至互通出口分流三角端后3s设计速度行程长度处。

## 5 主线入口与隧道净距不足路段，主线与入口匝道合流区段至隧道入口处宜设置引道照明。

7.4.3 隧道入口段/出口段照明设施的设计应符合下列规定：

1 当隧道洞口位于连续长陡下坡路段或小半径曲线路段时，隧道入口段、过渡段/出口段照明设计亮度宜提高20%-50%。

## 2 隧道与主线出口净距不足路段，隧道出口段照明设计亮度宜适当加强，可提高50%-100%。

3 主线入口与隧道净距不足路段，隧道入口段、过渡段照明设计亮度宜适当加强，可提高50%-100%。

## 4 当隧道出口前车道分界线设置为虚实线时，允许变道路段照明设计亮度不宜小于正常设计亮度的3倍。

7.4.4 公路隧道照明应结合隧道洞口处环境、交通状态等进行智能调光控制设计，各调光控制下的维持亮度应满足安全行车需求。

## 7.5 通风设施

7.5.1 当相邻两隧道间距小于100m时，宜采取措施减少上、下游隧道间的火灾烟气串流问题。

7.5.2 设置遮光棚的隧道应考虑对通风的影响。

## 7.6 消防设施

7.6.1 当相邻两隧道间距小于6s设计速度行程长度时，宜统筹考虑消防设施设置。

7.6.2 当相邻两隧道间距小于9s设计速度行程长度时，宜统筹考虑防灾救援策略。

## 本指南用词用语说明

1  本规范执行严格程度的用词，采用下列写法：

1) 表示很严格，非这样做不可的用词，正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词，正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)  表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  引用标准的用语采用下列写法：

1)  在标准总则中表述与相关标准的关系时，采用“除应符合本指南的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定”。

2)  在标准条文及其他规定中，当引用的标准为国家标准和行业标准时，表述为“应符合《××××××》(×××)的有关规定”。

3)  当引用本指南中的其他规定时，表述为“应符合本指南第×章的有关规定”、“应符合本指南第×.×节的有关规定”、“应符合本指南第×.×.×条的有关规定”或“应按本指南第×.×.×条的有关规定执行”。